## Slide 1: Проектирование Снк с программируемой архитектурой
Лабораторная работа №1

## Slide 2: System on chip
• Definition
• (nearly) complete embedded system on a single chip
• Usually includes
• Programmable processor(s)
• Memory
• Accelerating function units
• Input/output interfaces
• Software
• Re-usable intellectual property blocks (HW + SW)

## Slide 3: SoC Design Goal

## Slide 4: SoC example

## Slide 5: Интерфейс

## Slide 6: Интерфейс SPI

## Slide 7: Интерфейс SPI

## Slide 8: Интерфейс SPI
Запись
Чтение

## Slide 9: Описание интерфейса SPI на SV
interface SPI#(
parameter SLAVES_NUM = 2
)(
input clk,
input rst
);
logic MOSI;
logic MISO;
logic [SLAVES_NUM-1:0] SS;
endinterface : SPI
Интерфейс (в SystemVerilog) – метод инкапсуляции сигналов в логическую группу с целью упрощения взаимодействия с необходимой группой сигналов. Используется для дальнейшего упрощения использования группы сигналов в разрабатываемых модулях.
Свойства интерфейсов:
Параметризация;
Можно задать внешние сигналы (clk, rst и д.р.);
Определение направления каждого из сигналов через modportl;
Наследуемость параметров.

## Slide 10: Описание интерфейса SPI на SV
module Slave(
input clk,
input mosi,
input ss,
output miso
);
/* logic */
endmodule : Slave
module Slave(
SPI_if spi
);
/* logic */
endmodule : Slave

## Slide 11: Пример описания лог. выражения с использованием интерфейсов
logic [3:0] cnt;
logic [7:0] mosi_pkg;
logic [7:0] miso_pkg;
logic [3:0] [3:0] memory;
always_ff@(negedge spi.clk or negedge spi.rst)
if (!spi.rst)
cnt <= 4'hF;
else if ( cnt <= 4'h7 )
cnt <= cnt + 1;
else
cnt <= 4’h0;
always_ff @( posedge spi.clk or negedge spi.rst )
if(!spi.rst)
mosi_pkg <= 8'h00;
else
mosi_pkg <= {mosi_pkg[6:0], spi.MOSI};
always_ff @( negedge spi.clk or negedge spi.rst)
if (spi.rst)
miso_pkg <= 8'h00;
else if ( cnt == 4'h7 && mosi_pkg[5] )
miso_pkg <= {mosi_pkg[7:4], memory[mosi_pkg[7:6]]};
else
miso_pkg <= miso_pkg << 1;
always_comb spi.MISO = miso_pkg[7];

## Slide 12: Описание TB SPI на SV
module tb;
logic clk = '0;
logic rstn = '0;
logic [7:0] mosi_pkg;
logic [7:0] miso_pkg;
SPI my_spi( clk, rstn );
Slave udb_slave( my_spi );
initial begin
#5ns;
rstn = 1;
spi_do( 2'b01, 1'b0, 1'b1, 4'b1011 );
#15ns $stop;
end
always #10ns clk = ~clk;
endmodule : tb
task spi_do (
input [1:0] addr,
input r,
input w,
input [3:0] data
);
logic [7:0] pkg;
my_spi.SS = 1;
pkg = {addr, r, w, data };
assign my_spi.MOSI = pkg[7];
repeat(8) @( negedge clk ) begin
my_spi.MOSI = pkg[7];
pkg = pkg << 1;
end
endtask

## Slide 13: Интерфейс AMBA APB3

## Slide 14: Интерфейс APB, запись

## Slide 15: Интерфейс APB, запись (wait)

## Slide 16: Интерфейс APB, чтение

## Slide 17: Интерфейс APB, чтение (wait)

## Slide 18: Цели лабораторной работы
Реализовать APB3 SystemVerilog интерфейс;
Написать модуль, реализующий протокол APB3 с использованием написанного вами интерфейса (без адресной логики – достаточно 1 регистра-памяти);
Сделать тестбенч для вашего модуля, продемонстрировать процессы записи и чтения.