## Slide 1: Проектирование модуля аппаратного расчёта CRC для использования в ведомых устройствах с системной шиной
Курс «‎Проектирование СнК с программируемой архитектурой»‎
Авторы:
Любавин Кирилл Дмитриевич
Кузьмин Павел Андреевич
Notes: Что такое интерфейс?

## Slide 2
Введение в CRC
Пример расчёта контрольной суммы
Пример работы CRC
Основная идея алгоритма CRC состоит в представлении сообщения виде двоичного числа, делении его на другое фиксированное двоичное число и использовании остатка этого деления в качестве контрольной суммы. Получив сообщение, приёмник может выполнить аналогичное действие и сравнить полученный остаток с "контрольной суммой" (переданным остатком).
Пусть сообщение (Делимое) состоит из 2 байт (0x6, 0x23) = 16’b0000_0110_0010_0011
А ширина регистра контрольной суммы составляет 1 байт, а в качестве полинома (Делителя) будет используется 4’b1001
CRC
23
06
07
CRC
23
06
07
00
00
Исходные данные
Передаваемые данные
Полином
4’b1001
Полином
4’b1001
Результат работы CRC
Результат проверки целостности данных
A | B | XOR⊕
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 3
Введение в CRC
Делитель, делимое (сообщения), частное и остаток можно представить в виде полиномов с двоичными коэффициентами или в виде строки бит, каждый из которых является коэффициентом полинома.
910 = 4’b1001
CRC-арифметика, которая реализует деление исходного пакета данных на требуемый полином соответствует операции «сложение по модулю 2», которое также называется «исключающее или» (XOR).
Размером полинома считается степень самого старшего разряда с прибавлением 1 и имеет обозначение W. В приведённом выше примере размер полинома W равен 4.
A | B | XOR⊕
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 4
Реализация алгоритма вычисления CRC
Пример аппаратной схемы вычисления CRC-16-CCITT
Создаётся сдвиговый регистр общей размерностью W;
Регистр инициализируется начальным значением (для каждого типа CRC начальное значение индивидуальное);
Исходные данные дополняются логическими нулями в количестве W;
В регистр исходные данные «задвигаются» по одному биту за такт;
В случае, если «задвинутое» значение соответствует логической единице, производится операция XOR между полиномом и содержимым сдвигового регистра;
После того, как были «задвинуты» все биты исходного сообщения в сдвиговый регистр, в нём будет содержаться остаток от деления, который и будет вычисленным CRC.
Методика вычисления CRC аппаратным способом сводится к следующему порядку действий
Одним из самых широко применяемых типов циклически избыточного кода является CRC-16-CCITT. Он широко применяется для передачи данных в оборудовании для телекоммуникаций и СВЧ RFID меток. Полином CRC-16-CCITT соответствует числу 0x1021. Сам полином выглядит следующим образом:
x^15 + x^12 + x^5 + x^0

## Slide 5
Пример схемы на HDL SystemVerilog
Загрузим регистр нулевыми битами Дополним хвостовую часть сообщения W нулевыми битами While (пока еще есть необработанные биты) Begin Сдвинем регистр на 1 бит влево и поместим очередной еще не обработанный бит из сообщения в 0 позицию регистра. If(из регистра был выдвинут бит со значением "1") Регистр = Регистр XOR Полином End Теперь в регистре содержится остаток.
Программный алгоритм
Пример реализации расчёта CRC-16-CCITT

## Slide 6
Методика выполнения лабораторной работы
Название | Направление | Разрядность, бит | Описание
clk | input | 1 | Тактовый сигнал.
nrst | input | 1 | Асинхронный сброс с низким активным уровнем.
init | input | 1 | Инициализировать регистр в начальное состояние. Ширина импульса – 1 такт.
start | input | 1 | Флаг начала расчёта CRC. Ширина импульса – 1 такт.
Data | input | 32 | Данные для расчёта CRC.
done | output | 1 | Флаг окончания расчёта CRC. Ширина импульса – 1 такт.
busy | output | 1 | Признак активного процесса расчёта CRC.
result | output | 32 | Результат расчёта CRC.
Перечень управляющих сигналов модуля

## Slide 7
№ | Название | Полином | Исходное значение | RefIn | RefOut | XorOut
1 | CRC-32 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | Да | Да | 0xFFFFFFFF
2 | CRC-32/BZIP2 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | Нет | Нет | 0xFFFFFFFF
3 | CRC-32/JAMCRC | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | Да | Да | 0x00000000
4 | CRC-32/MPEG-2 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | Нет | Нет | 0x00000000
5 | CRC-32/POSIX | 0x04C11DB7 | 0x00000000 | Нет | Нет | 0xFFFFFFFF
6 | CRC-32/SATA | 0x04C11DB7 | 0x52325032 | Нет | Нет | 0x00000000
7 | CRC-32/XFER | 0x000000AF | 0x00000000 | Нет | Нет | 0x00000000
8 | CRC-32C | 0x1EDC6F41 | 0xFFFFFFFF | Да | Да | 0xFFFFFFFF
9 | CRC-32D | 0xA833982B | 0xFFFFFFFF | Да | Да | 0xFFFFFFFF
10 | CRC-32Q | 0x814141AB | 0x00000000 | Нет | Нет | 0x00000000
Варианты заданий

## Slide 8
В лабораторной работе необходимо в соответствии с вариантом реализовать устройство на HDL SystemVerilog и провести его функциональную верификацию
Лабораторное задание
За основу желательно использовать модуль устройства, разработанного в Л/Р №1 и №2
!