## Slide 1: Проектирование регистровой карты устройства, обладающего системным интерфейсом
Курс «‎Проектирование СнК с программируемой архитектурой»‎
Авторы:
Любавин Кирилл Дмитриевич
Кузьмин Павел Андреевич
Notes: Что такое интерфейс?

## Slide 2
Регистровые карты
CPU
Interconnect
Peripherical Device #N
Peripherical Device #1
REGMAP #1
REGMAP #N
Регистровые карты (в совокупности с системными интерфейсами) являются одним из основных методов управления периферийными устройствами. Через них может производится как конфигурация устройства, так и их непосредственное управление. Управление происходит через передачу как исходных данных для проведения логических операций, так и через предоставление устройством информации о результатах выполненной работы или же служебной информации (версия или ревизия устройства, жестко закрепленные параметры и так далее).

## Slide 3
Конструкция struct
struct [тип структуры (packed/unpacked)] { список переменных] } [название структуры];
Struct (структура) в SystemVerilog - позволяет нам создать группу из нескольких переменных (даже разного типа). На всю группу можно ссылаться как на одно целое, либо на отдельные её части можно ссылаться по имени. Struct делится на два типа: packed (синтезируемая) и unpacked (не синтезируемая)
Синтаксис конструкции
struct
Пример использования конструкции struct
packed
(синтезируемая)
unpacked
(не синтезируемая)

## Slide 4
Конструкция typedef
typedef [исходный_тип_данных] [новый_тип_данных];
Синтаксис конструкции
Пример использования конструкции typedef
Typedef в SystemVerilog – позволяет создавать новые типы данных. Когда мы используем typedef вместо повторения сложного объявления типа, мы упрощаем наш код для понимания и поддержки.
Поскольку данная конструкция не создаёт новых типов данных, а лишь используется для создания псевдонимов уже существующих типов данных, возможность синтеза кода с использованием структуры typedef зависит исключительно от типов данных, для которых создаются их псевдонимы.

## Slide 5
Конструкция package
package [название]; [cодержимое/контент]; endpackage
Синтаксис конструкции
Пример использования конструкции package
Package в SystemVerilog - реализует механизм хранения и передачи структур, методов, переменных, параметров и других конструкций между объектами дизайна для дальнейшего использования.

## Slide 6
Методика проектирования регистровых карт
Регистровая карта каждого устройства состоит из N регистров (количество задается разработчиком, в зависимости от необходимого функционала), каждый из которых в свою очередь состоит из полей. Количество полей может быть от 1 до K, где K – количество бит в регистре.
Каждое поле обладает своим типом доступа и атрибутом доступа
Тип доступа | Описание
Read/Write (R/W) | Разрешены чтение и запись
Read Only (R/O) | Разрешено только чтение
Write Only (W/O) | Разрешена только запись
Атрибуты доступа | Описание
Write 1 to Set (W1S) | Разрешен переход из 0 в 1 путём записи 1.
Write 1 to Clear (W1C) | Разрешен переход из 1 в 0 путём записи 1.
Write 1 to Toggle (W1T) | Разрешен переход в инверс. значение путём записи 1.
Write 0 to Set (W0S) | Разрешен переход из 0 в 1 путём записи 0.
Write 0 to Clear (W0C) | Разрешен переход из 1 в 0 путём записи 0.
Write 0 to Toggle (W0T) | Разрешен переход в инверс. значение путём записи 0.

## Slide 7
Методика проектирования регистровых карт

## Slide 8
В лабораторной работе необходимо:
Составить регистровую карту устройства;
Описать тип доступа каждого регистра и его полей;
Реализовать полученную регистровую карту на базе APB3-ведомого устройства с использованием конструкций typedef, struct, package.
Лабораторное задание
За основу желательно использовать модуль устройства, разработанного в Л/Р №1.
!